ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PYTHON

ΑΣΚΗΣΗ 1 (1 μονάδα)

Πίνακας αληθείας πρώτου κυκλώματος:

| Α | B | C | A OR C | A NAND C | (A OR C) NAND (A NAND C) | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Πίνακας αληθείας δεύτερου κυκλώματος:

| Α | B | C | A NOR C | A AND C | (A NOR C) OR (A AND C) | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Τα κυκλώματα είναι ισοδύναμα επειδή έχουν τον ίδιο πίνακα αληθείας.

ΑΣΚΗΣΗ 2 (1 μονάδα)

α)

i.	Μετατρέπουμε ψηφίο-ψηφίο το δεκαεξαδικό αριθμό 1A4.4, χρησιμοποιώντας τον πίνακα αντιστοίχισης των δεκαεξαδικών σε δυαδικούς.

| 0 | 0000 |  | 4 | 0100 |  | 8 | 1000 |  | C | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001 |  | 5 | 0101 |  | 9 | 1001 |  | D | 1101 |
| 2 | 0010 |  | 6 | 0110 |  | Α | 1010 |  | E | 1110 |
| 3 | 0011 |  | 7 | 0111 |  | Β | 1011 |  | F | 1111 |

0001 1010 0100 . 0100

Γίνεται ομαδοποίηση ανά 3 bits, ξεκινώντας από την υποδιαστολή προς τα αριστερά και προς τα δεξιά: 000 110 100 100 . 010 000

και στη συνέχεια μετατρέπουμε τον αριθμό, χρησιμοποιώντας τον πίνακα αντιστοίχισης των δυαδικών σε οκταδικούς.

| 0 | 000 |  | 4 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 |  | 5 | 101 |
| 2 | 010 |  | 6 | 110 |
| 3 | 011 |  | 7 | 111 |

Το τελικό αποτέλεσμα είναι (644.2)8

ii.	Η μετατροπή του δεκαεξαδικού αριθμού 1A3.2 σε αντίστοιχο αριθμό του δεκαδικού συστήματος είναι:

(1A4.4)16 = 1 x 162 + 10 x 161 + 4 x 160 + 4 x 16-1 = 256 + 160 + 3 + 0.125 = (420.25)10

Στη συνέχεια, το ακέραιο μέρος του δεκαδικού διαιρείται διαδοχικά με το 8 (βάση) και καταγράφονται τα υπόλοιπα των διαιρέσεων με αντίστροφη σειρά, ενώ το κλασματικό μέρος πολλαπλασιάζεται διαδοχικά με το 8 και καταγράφονται τα ακέραια ψηφία με τη σειρά που προκύπτουν.

Ακέραιο μέρος:

| 420 |  |
| --- | --- |
| 52 | 4 |
| 6 | 4 |
| 0 | 6 |

Κλασματικό μέρος:

0. 25 x 8 = 2.0

Τελικά: (419.125)10 = (644.2)8

ΑΣΚΗΣΗ 3 (1 μονάδες)

| A | b | Τιμή που επιστρέφεται |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 |
| 6 | 5 | 1 |
| 5 | 6 | 1 |
| 8 | 12 | 4 |
| 12 | 8 | 4 |

Η συνάρτηση επιστρέφει την απόλυτη τιμή της διαφοράς των δύο ακεραίων που δίνονται ως παράμετροι σε αυτήν.

ΑΣΚΗΣΗ 4 (2 μονάδες)

α)

import numpy

a=[]

for i in range(0,30,1):

a.append(int(raw_input("Type value: ")))

print numpy.min(a),numpy.max(a),numpy.mean(a)

β)

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0,2*np.pi,100)

y = np.cos(x*x)*x

plt.plot(x,y)

plt.show()

ΣΚΗΣΗ 5 (1.5 μονάδες)

def periodic(a):

for i in range(len(a)):

if ((a[i] != 1) and (a[i] != 2)): return(-1)

for i in range(len(a)-1):

if (a[i] == a[i+1]): return(0);

return(1)

ΑΣΚΗΣΗ 6 (2 μονάδες)

def ranking(candidates,voters):

results={}

for key,val in voters.items():

u=2

for candi in val:

if candi not in results:

results[candi]=u

else:

results[candi]+=u

u-=1

result={}

for i,v in results.items():

if v not in result:

result[v]=[i]

else:

result[v].append(i)

for i in sorted(result.keys(),reverse=True):

for j in result[i]:

print 'O %s phre %i psifous' %(j,results[j])

ΑΣΚΗΣΗ 7 (1.5 μονάδες)

def check(N):

count=0

for i in range(1,N+1):

if (N % i == 0):

print i,

count+=1

return(count)